#### 2019年4月高等教育自学考试《液压及气动技术》试题

#### 课程代码：05598

一、单项选择题

1．液压泵在额定压力下，能连续长时间正常运转的最高转速称为

A．最高转速    B．瞬时转速    C．平均转速    D．额定转速

2．下列密封圈中，常用作静密封的是

A．Y形密封圈    B．O形密封圈    C．V形密封圈    D．U形密封圈

3．由节流阀和定差减压阀组成的组合阀称为

A．旁通型调速阀  B．分流阀    C．调速阀    D．集流阀

4．三位四通换向阀处于中位时单杆液压缸差动连接，其中位机能应采用

A．O型    B．M型    C．P型    D．Y型

5．在相同温度和压力下，绝对湿度和饱和绝对湿度的比值称为

A．相对湿度    B．湿度比    C．含湿量    D．容积含湿量

6．能够承受负值负载的回路是

A．回油节流调速回路    B．旁通节流调速回路

C．进油节流调速回路    D．旁通型调速阀调速回路

7．液压泵工作时的出口压力称为

A．额定压力    B．工作压力    C．最高压力    D．吸入压力

8．能够作辅助动力源的元件是

A．齿轮马达    B．增压缸    C．蓄能器    D．加热器

9．容积调速回路中，属于恒转矩调节的是

A．变量泵一变量马达    B．变量泵一定量马达

C．变量泵一液压缸      D．定量泵一变量马达

10．下列液压马达中，为低速马达的是

A．齿轮马达        B．叶片马达

C．径向柱塞马达    D．轴向柱塞马达

11．在流体力学中，能量守恒定律称作

A．液体连续性方程    B．伯努力方程

C．动量方程          D．静压力方程

12．用于变重力负载系统中，被称作限速锁的是

A．外控内泄顺序阀    B．内控外泄顺序阀

C．外控外泄顺序阀    D．内控内泄顺序阀

13．为便于检修，蓄能器与管路之间应安装

A．单向阀    B．截止阀    C．换向阀    D．减压阀

14．两个调整压力为4MPa和9MPa的溢流阀串联在液压泵的出口，泵的出口压力为

A．4MPa    B．5MPa    C．9MPa    D．13MPa

二、多项选择题

15．能衡量液体粘性大小的参数有

A．动力粘度    B．相对粘度    C．绝对粘度

D．粘压特性    E．运动粘度

16．液压系统常用的油管有

A．钢管      B．纯铜管    C．塑料管

D．尼龙管    E．橡胶软管

17．根据用途不同，液压阀可分为

A．伺服控制阀    B．数字控制阀    C．压力控制阀

D．流量控制阀    E．方向控制阀

18．属于气动辅件的有

A．消声器        B．管道    C．气动逻辑元件

D．气液转换器    E．管接头

19．换向阀的性能包括

A．换向可靠性    B．压力损失    C．内泄漏量

D．换向平稳性    E．换向位置的准确性

20．能作为能源装置的有

A．齿轮马达    B．叶片泵    C．螺杆泵

D．齿轮泵      E．叶片马达

21．液压系统选择过滤器应考虑

A．过滤精度    B．油液类型    C．通流能力

D．油缸类型    E．机械强度

22．属于压力控制回路的有

A．平衡回路    B．锁紧回路    C．卸荷回路

D．制动回路    E．泄压回路

三、填空题

23．气压传动是以压缩空气为工作介质进行能量     和     的一种传递形式。

24．根据度量基准的不同，液体压力分为     和     两种。

25．叶片泵分为     和     两种，前者用作变量泵，后者用作定量泵。

26．分水过滤器的作用是滤除空气中的     和     ，并将空气中的水分分离出来。

27．液压泵的实际流量比理论流量     ；而液压马达实际流量比理论流量     。

28．气缸按功能可分为     和     两大类。

29．溢流阀按结构形式分为     和     两种。

30．液压阀阀芯的主要结构形式有     、     和球阀。

四、简答题

31．选用液压泵的原则和根据主要有哪些?

32．减压回路的功能是什么?常用在何种场合?

33．溢流阀的基本性能有哪些?

34．何谓单活塞杆液压缸和双活塞杆液压缸?分别用于何种场合?

35．气压系统中的气源装置是由哪些部分组成的?

五、综合应用题

36．某定量叶片泵转速n=1500r／min，输出压力为p=6.3MPa，输出流量为q=53L／min，这时实测泵输入功率为P=7kW；当泵空载(卸载状态)运转时，泵输出流量56L／min，试求：

(1)泵的容积效率；

(2)泵的输出功率；

(3)泵的总效率；

(4)泵的机械效率。

37．试述调压回路的功能；种类及应用。