#### 2018年4月高等教育自学考试《工程监理》试题

#### 课程代码：06086

—、单项选择题

1．最早提出质量管理的国家是

A．英国    B．美国    C．德国    D．  日本

2．当因施工而引起的质量缺陷已出现时，应

A．及时制止

B．要求承包人立即更换不合格的材料、设备或不称职的施工人员

C．要求立即改变不正确的施工方法及操作工艺

D．发出暂停施工的指令(先口头后书面)

3．在质量监督的过程中，监理单位和监理人员应遵循的原则不包括

A．严格监    B．预防为主    C．热情服务    D．一丝不苟

4．AH—130标号的沥青材料，其中130代表的是    ，

A．针入度    B．软化点    C．延度    D．燃点

5．承包人的质量控制主要靠

A．监理工程师的监控来实现    B．质量监督部门的监督来实现

C．业主提供的条件来实现      D．承包人的质量自检体系来实现

6．破碎是指裂缝将板分为

A．1块以上    B．2块以上    C．3块以上    D．4块以上

7．下列属于地面排水设施的是

A．渗沟    B．截水沟    C．渗井    D．隔离层

8．沥青路面初压的目的是

A．整平和稳定    B．消除轮迹

C．消除沉降      D．密实和成型

9．路面的结构层及土基在重复荷载作用下的补充压实，以及结构层材料的侧向位移产生的累积永久变形的是

A．沉陷    B．松散    C．横向裂缝    D．车辙

10．下面基层混合料配合比设计要达到的目标中，不正确的是

A．其组成在强度上满足设计要求    B．抗裂性达到最优且便于施工

C．平整度符合要求                D．结合料剂量合理

11．某公路工程在缺陷责任期内，由于洪水造成该公路的损坏，其修复费用应由

A．业主承担    B．承包人承担    C．运营单位承担  D．设计单位承担

12．路面结构中的承重层是

A．路面    B．垫层    C．基层    D．联结层

13．承包人向监理工程师提交模板、拱架、支架的施工图、内力及预计挠度计算书的时间，应在制作模板、拱架、支架前

A．7天    B．14天    C．21天    D．28天

14．高速公路通信系统中不包括

A．传输网系统      B．支撑网系统

C．闭路电视系统    D．业务网系统

15．下列属于公路机电工程施工准备阶段监理的内容是

A．检测仪器仪表      B．旁站

C．检测系统试运行    D．整理竣工文件

二、多项选择题

16．桩基础根据施工方法不同可分为

A．重力桩    B．沉入桩    C．挖孔桩

D．磨擦桩    E．钻孔桩

17．洞身是隧道工程的主要组成部分，主要的设计和施工方法有

A．强夯法    B．射水法    C．新奥法

D．爆破法    E．矿山法

18．涵洞的施工工序包括

A．基础开挖        B．排水    C．涵身砌筑

D．进出洞口砌筑    E．回填

19．配合比设计需选择好的主要参数有

A．空隙率     B．油石比    C．水灰比

D．用水量     E．砂率

20．高速公路收费系统包括

A．省收费管理中心    B．路段收费管理分中心    C．地区收费管理中心

D．收费站            E．收费车道

三、填空题

21．高级驻地监理工程师的职责和权限应由       书面授予，其工作重点应是全面负责工程质量的管理。

22．路基的几何要素主要指路基宽度、路基高度和路       。

23．用来表示统计数据分布及其某些特性的特征量分为两类：一类用来表示数据的       ，另一类用来表示数据的离散程度。

24．按级配原则构成的沥青混合料，其结构通常可分为       、骨架空隙结构和骨架密实结构。

25．隧道可分为两大类，分别是       和软土隧道。

26．高压配电线路有       和树干式两种接线方式。

27．视线诱导设施可分为：       、分流合流诱导标、指示线形诱导标和警告性线形诱导标。

28．混合料组成设计的主要任务是选择沥青、确定       和沥青的配比。

29．目前最常用的无机结合料是水泥、       和粉煤灰。

30．塑料排水板的结构形式可分为多孔单一结构型和       两大类。

四、名词解释题

31．产品质量

32．级配

33．压实度

34．挡土墙

35．旁站

五、简答题

36．配制水泥混凝土一般可以采用哪些水泥种类?

37．石拱涵施工监理应注意什么?

38．自行选定路基填方取土方案时，应符合哪些技术要求?

39．后张法预应力施工中，监理工程师应要求施工方提供哪些数据?

六、综合分析与计算题

40．湖南某公路土方路基施工，大部分路段位于膨胀土地区，经试验检测判定该路段膨

胀土属于中等膨胀土，施工单位在填方路段直接使用中等膨胀土填筑碾压，压实土层松铺厚度30cm，在挖方路段路床超挖30cm，再用石灰处置土进行回填(问题)

(1)在试验检测后，试验人员对该地区膨胀土性质进行了描述，你认为正确的有

A．强度较高    B．压缩性大    C．粘粒含量

D．吸水易膨胀    E．自由膨胀率高

(2)施工单位对该工程中膨胀土的使用是否合理?请你就该工程在施工过程中对中等膨胀土的使用注意事项加以说明。

(3)对于挖方超挖30cm除用石灰处置土回填外，还可以用哪些材料回填？

41．某路段沥青混凝土面层抗滑性能检测，磨擦系数的检测值(共10个：58、56、60、53、48、54、50、61、57、55(摆值)。求磨擦系数的算术平均值、中位数、极差和标准偏差。